阜阳科技工程学校物联网大赛设备及耗材采购项目

询 价 文 件

采   购  人：阜阳科技工程学校

2020年 09 月

目    录

第一章  询价文件	3

一、询价公告	3

二、供应商须知前附表	5

三、供应商报价须知	6

四、签订合同	8

五、评审方法及废标	9

六、供应商须提供资格审查材料	10

七、采购需求	11

八、合同格式	17

第二章  报价文件	21

一、法定代表人授权书	22

二、报价函格式	23

三、投标人诚信承诺书	24

四、货物报价明细表	26

五、技术规格响应表	27

六、资格证明材料	28

采购人、政府采购代理机构意见	29

# 第一章  询价文件

## 一、询价公告

安徽恒金益建设咨询有限公司受阜阳科技工程学校委托，现对阜阳科技工程学校物联网大赛设备及耗材采购项目进行询价，欢迎具备条件的国内投标人参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：阜阳科技工程学校物联网大赛设备及耗材采购项目

2、项目单位：阜阳科技工程学校

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：11.7万元

5、标段（包别）划分： 一个标段

二、投标人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照（含相关经营范围）；

3、具有良好的供货及售后服务能力；

4、本项目不接受联合体参与投标。

三、报名及询价文件获取办法

1、询价文件获取时间： 2020 年 09 月 25 日至2020 年 09 月 29 日上午 09 时；

2、询价文件发售费用：政府采购文件发售费用300元/包段售后不退，递交报价文件同时交纳（现金）。未提供文件发售费的响应文件将不予接收。

2、报名方式：

（1）凡有意参加的供应商，可登陆阜阳科技工程学校官网下载询价文件。

四、询价时间及地点

1、询价时间： 2020 年 09 月 29 日上午 09 时

2、询价地点：阜阳科技工程学校笃行楼四楼小会议室。

五、响应文件提交时间、截止时间及地点

1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前 1小时内。

2、响应文件递交的截止时间同询价时间。

3、响应文件提交地点：阜阳科技工程学校笃行楼四楼小会议室

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接受。

六、联系方式

（一）项目单位：阜阳科技工程学校

联系人：李先生

电话：18256860566

（二）采购代理机构：安徽恒金益建设咨询有限公司

地址：安徽省界首市深圳达实商贸城E2区

联系人： 耿工

电话： 0558-2873957   18949070766

2020年09月25日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阜阳科技工程学校物联网大赛设备及耗材采购项目 |
| 2 | 采购人：阜阳科技工程学校 联系人：李先生 联系电话：18256860566 |
| 3 | 采购代理机构：安徽恒金益建设咨询有限公司 联系人： 耿工 联系电话： 0558-2873957 18949070766 邮箱：275019064@qq.com] |
| 4 | 采购预算：11.7万元 （响应报价大于或等于采购预算的，作无效标处理） 供货地点：阜阳科技工程学校（采购单位指定地点） 供货期限：合同签后 7日历天内交货到采购单位指定地点并安装调试完毕 不允许偏离的实质性要求和条件： 见询价文件 |
| 5 | 报价文件递交至：阜阳科技工程学校笃行楼四楼小会议室 报价文件递交截止时间： 2020 年 09月 29日 08 时至 09 时整，过时递交的拒收。 |
| 6 | 投标文件的份数：正本 1份，副本 2 份，电子版光盘或u盘1 份。集中或分开密封包装均可。投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。响应文件一律胶装，未胶装的，作无效标处理。 （开标时，无电子版文件或电子版文件无内容或无法读取均作无效标处理） |
| 7 | 政府采购文件发售费用：300元/每包段（人民币）递交报价文件同时交纳。未交纳询价文件费的，采购人将拒绝接受其报价文件。 |
| 8 | 备注：响应人要求答疑的截止时间及方式： 响应人对询价文件如有疑问，应在递交响应文件截止日 3 天前（响应人要求答疑与澄清截止时间）按询价公告或本须知前附表中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电邮等）通知采购人。采购人将于响应人要求答疑与澄清截止时间后 3 日内将答疑发布于阜阳科技工程学校官网，请响应人自行查看。 5、对询价文件的异议（质疑） ： 响应人未在本询价文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前 3日前提出异议（质疑）的，视为其对本询价文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前3天后对询价文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。 5.1、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。 5.2、对评标结果的异议（质疑） ： 招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑） ，应在公示期内以书面形式向安徽恒金益建设咨询有限公司或招标人提出。 （1）质疑函格式参照财政部制定的政府采购供应商质疑函范本： ①提出异议（质疑）的供应商的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的供应商的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的供应商是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章） ，并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他供应商的响应文件详细内容异议 （质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案” ，并在相关网络平台公告，同时-将报请行政监管部门处理： ①一年内三次以上投诉均查无实据的； ②捏造事实或者提供虚假投诉材料的； ③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。 供应商凭以下资料递交报价文件： 授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。 |
| 9 | 招标代理费用：供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。采购代理服务费：人民币贰仟元整（￥2000元），以上费用不单独列出，响应人自行考虑。由成交人领取《成交通知书》前支付。 |

## 三、供应商报价须知

1、报价应含有所报货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。报价为供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定或厂方的规定。

3、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、报价文件一律不予退还。

7、为有助于供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致无法推荐为成交候选人。

8、成交单位负责所有产品的安装调试工作，在产品到货、安装、运输、调试和验收期间应接受采购人管理，应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

## 四、签订合同

- 成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同，书面合同签订后 7日历天内，交货到采购单位指定地点安装完毕，验收交付使用。

- 2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## 五、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

## 六、供应商须提供资格审查材料

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、具备独立法人资格，具有有效的营业执照（含相关经营范围）；

注：以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

- 采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备模块 | 物联网应用开发平板（2个） 1. 接口要求：至少配备 1路RS485信号接口，1个以太网口，1个TF卡槽，1个HDMI接口，1个USBOTG接口，3路USB HOST接口，4路DB9调试串口（包含调试及通讯功能）； 2. 支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 3. 支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和DB9串口直连方式； 4. 多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 5. 满足工业级工作环境要求，可在-20℃到70℃温度间工作； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 RS485设备（模拟量输入）（2个） 1、485模拟数据采集器，16位A/D 8通道的模拟量输入设备，可以采集电压、电流等模拟量输入信号； 2、为所有通道都需要提供可编程的输入范围，同时在模拟量输入通道和模块之间需提供有电压隔离，隔离电压不低于3000V； 3、通道数：不少于8个； 4、输入类型：mV，V，mA； 5、输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1mV，+/-5mV，+/-10mV，+/-20mV，4~20mA； 6、隔离电压：3000V； 7、最高额定电压：+/-35mV； 8、采样速率：不少于10个采样点/秒；输入阻抗：20MΩ ； 9、精确度：≤+/-0.1%； 10、功率约1.2W@24 VDC。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 300M无线路由器（1个） 1. 网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g， 2. 无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps 3. 接口数量：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 ZIGBEE模块ZB2531 （ZIGBEE线路板组合）BJ（6个） 1. 串行速率：38400bps（预设） 2. 无线频率：2.4GHz； 3. 无线协议：ZigBee2007/PRO； 4. 传输距离：不低于可视距离9米； 5. 接收灵敏度：-96DBm； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 2019物联网通用耗材包（27个） 包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 不干胶电子标签（50） 工作频率：860-960MHz 通讯协议：18000-6C 存储容量：512bit 读写距离：0-2m (实际以场地和读写器功率为准） 擦写次数：≥10次 数据存储：10年 工作温度：-20℃-+75℃ 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 二氧化碳变送器BJ（2个） 1. 采用红外二氧化碳传感器，具有很好的选择性，无氧气依赖，寿命长，并且内置温度传感器，可以进行温度补偿。 2. 供电电源：12~24V； 3. 量程:0~5000PPM； 4. 响应时间：＜30S； ★该模块与相关软件结合呈现实验结果，须在投标文件中提供物联网智能环境监控实训系统、物联网智能商业应用实训系统著作权证书扫描件或影印件。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 LED显示屏（1个） 1. 存储容量：板载2M字节存储芯片 2. 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 3. 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） 4. 通讯波特率：可支持9600～115200 5. 通讯距离：RS232有效通讯距离不低于：100米 、RS485有效通讯距离不低于：1000米。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 人体红外开关（2个） 1. 在光线较暗的环境由传感器检测人体移动，当行人进入其感应范围时自动开启负载，离开后自动延时关闭。 2. 工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V； 3. 输出形式：继电器触发； 4. 延时时间：6秒到5分钟可调； 5. 感应距离：10±1米； 6. 感应角度：左右90度，往下60度； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 中距离式读写器（3个） 1. 温度适用范围：-20到+60℃； 2. 卡触点可使用次数不低于：10万次； 3. 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4. 可给卡提供电流：0-130mA； 5. 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 6. 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 7. 状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 8. 操作系统：Windows 98、Windows 7、Windows 10、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux； ★须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示(提供实物照片并标注)； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 MiniUSB线（10个） USB数据线 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 风速传感器（5个） 采用三杯式结构设计，壳体采用铝合金型材并电镀喷塑处理，要求具有良好的防腐、防侵蚀功能以能够保证仪器长期使用无锈琢现象。 技术规格要求： 1.使用场景：室外且要求具有防水性能； 2.精度（电流输出型）：1M/S(0.2M/S启动)； 3.量程：0-30m/s； 4.供电电压：12-24VDC； 5.输出信号：4-20MA。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 温度传感器（3个） 适用于科学实验、水文监测、等包含水文相关温度的测量。 供电电源：24V DC； 温度范围：-50～600℃ ★支持NTC温度特性曲线公式的验证实验，特性曲线可通过动态方式实时显示，投标文件中须提供曲线动态实时显示截图。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 液位变送器（4个） 该液位变送器，将扩散硅充油芯体封装在不锈钢壳体内，前端防护帽起保护传感器膜片的作用，也能使液体流畅的接触到膜片，防水导线与外壳密封连接，通气管在电缆内与外界连接，内部结构防结露设计。RT-202内置微型信号处理电路，可进行远程传输，具有良好的稳定性和可靠性。 电压：24V DC； 测量范围：0－0.1m…200m水柱； 输出信号：二线制4－20mA； 过载压力：150%FS； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 红外对射（3个） 1. 探测范围:不低于10米 2. 工作电压：12V、24V 3. 供电电流：〉50MA 4. 工作温度：+50~（-30） 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 直流信号隔离变换器（3个） 主要功能为将(0-5V) 变送到 (4-20mA)。 电源供电: GND : 9 +24V : C； 输入端(0-5V电压信号)： 输入信号: 3 输入地: 4； 输出端(4-20mA电流信号)： 输出信号: 8 输出地: 7； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 UHF桌面发卡器（3个） 1. 供电：USB供电 2. 功率：<2.5瓦 3. 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 4. 发射功率：15dbm 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 6. 识别距离：30cm~1cm 7. 写数据距离：5cm~1cm 8. 接口模式：USB 9. 工作寿命：>5年 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 USB转USB数据线（4个） 1、接口类型：USB2.0 2、写入速率≥30M/s 3、读取速率≥65M/s 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 RS-232转RS-485的无源转换器（4个） RS-232转RS-485的无源转换器 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 烧写彩排线（4） 10pin JTAG下载线，长度22CM 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 仿真器（1个） 支持TI CC系列的无线SOC芯片，包括CC2530、CC2531、CC2430、CC2431、CC2510、CC1110等，可用于Zigbee、6Lowpan/IPv6系列无线传感器网络开发； 仿真器上配有高亮度的电源指示LED灯、状态指示LED灯，分别指示仿真器通电、检测到SOC芯片，方便仿真调试。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 移动终端（1个） 处理器:四核1.3 GHz 高性能处理器 操作系统:Android 4.4 内存:8 GB ROM + 1G RAM 扩展插槽Mini SD卡（最高支持32G） 显示屏:3.5英寸，640 x 960，高亮度LED 背光 触控屏:工业级电容屏(支持戴手套触控) 摄像头（可选）:500万像素自动对焦带LED补光 扫描窗玻璃:Corninga Gorillaa 玻璃（康宁玻璃）GPS :集成GPS（A-GPS） 键盘:防磨损、内透光工业键盘 电池:3.7V 6000 mAh 锂聚合物电池 震动马达:内置可程序控制震动马达 工作温度-10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉) 存储温度:-20℃ to 60℃ (-4℉ to 140℉) 湿度:0 ～ 95% (无结露) 防护等级:IP65 无线语音通信:3G：WCDMA 850/2100MHz ,2G：GSM 850/900/1800/1900MHz 无线局域网络:Wi-Fi 802.11b/g/n 蓝牙:Bluetooth 4.0 GPS:高性能GPS导航芯片 USB 接口:1 个(Micro USB 接口) RFID工作频率:902-928 MHz 天线参数:圆极化天线2 dBi / 线极化天线1.4 dBi 写入距离:0.8 m 以内 支持一维码扫描 读取距离:2.5 m 以内 (特定标签可达3.5 m) 传感器:G-sensor(重力传感器) ★ 能够进行数据分析实验，通过记录用户行为数据，分析出用户的购物习惯，当前购物热点等信息，并通过多种图表展现。（提供图片截图） 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 大气压力传感器BJ（2个） 适用于各种环境的大气压力测量。 供电电源：24V DC； 输出形式：4~20mA DC； 工作温度：—10~60℃； 量程范围：0~110KPa； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 继电器模块（2个） 采用ULN2003A高性能驱动芯片； 继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 驱动芯片的输出端带有钳位二极管。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 双联继电器（4个） 实现双通道继电器驱动和输出控制； 每路继电器模块可独立输出控制； 采用ULN2003A高性能驱动芯片； 继电器模块线圈的驱动电压DC 5V； 输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 驱动芯片的输出端带有钳位二极管； 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 COM线（10个） 串口数据线线 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 物联网工具包（16版）（7套） 包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳等。 注：能够完全兼容全国技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项设备。 | 1 | 套 |  |

★考虑到设备的可操作性以及普遍实用性，所投产品须与教育部主办的全国职业院校技能大赛物联网相关赛项技术兼容。

★针对“传感网应用开发实训套件”中有关“物联网云平台”的功能在评审现场提供视频演示；以下是需要演示的功能模块：

1、可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；

2、云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；

3、支持至少10种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。

注：（1）演示顺序按投标文件递交的顺序依次演示；

（2）演示设备（电脑）由投标人自行搭建及准备，评标现场仅提供电源和网络环境；

（3）各投标人演示时间不超过15分钟（部署设备时间不计入演示时间），演示人员（至少1人为授权代表）不超过2人。

备注：1、为保证产品性能，产品生产厂商须为高新技术企业，相关证件在成交公示期内提供给采购人查验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，视为虚假应标，取消其成交资格，并按有关规定进行处理，成交资格则由第二成交候选人替补，以此类推。

2、以上参数中如某设备的某技术参数及要求属于个别品牌专有，或推荐品牌（型号），则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可以选择性能不低于以上参数的产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，且须经评审委员会评审认可，未提供或未通过评审委员会认可的则投标无效。

3、投标报价应包括响应产品费用、运输、人工、安装及所有安装材料费、调试、入网、检测验收、售后服务、税费等所有费用。

4、免费质保期：叁年，自项目验收合格之日起；

## 八、合同格式

政府采购货物类合同格式（参考）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目编号：

本项目经批准采用      采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条    产品的名称、规格、数量和价格

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 | 大写： 小写： |

第二条    产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2） 按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供的和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的正式标准。

第三条    产品的交货方法、到货地点和交货期限

1、交货方法，按下列第（1）项执行：

（1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2、到货地点：        采购人指定地点

3、产品交货期限：       7日历天

第四条    合同总价款

合同总价款（大小写）：

第五条    付款方式：本合同以人民币付款

在乙方提供货物，验收合格后，由                    支付相应的货款。

货款支付方式：合同签订、产品安装调试完毕验收合格后支付合同总价的95%，余款5%为质保金，一年后无质量问题一次性无息付清。

第六条    验收方法

乙方提供货物后，在      天内通知甲方组织验收，甲方参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第七条    违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款     %（通用产品的幅度为1%-5%专用产品的幅度为10%-30%）的违约金。

4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

5、任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第八条    合同生效

本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式    份。

第九条    售后服务及技术支持

乙方应提供完善全面的技术支持和售后服务，否则将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1、保修

乙方对其所提供的货物免费保修    年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2、维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第九条    合同有效期

本合同自     年   月   日至     年   月   日有效

第十条    其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（   ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向界首仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条    合同附件及其效力

下列文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力，顺序在前的具有优先解释权；

（1）采购文件；（2）报价文件；（3）通知书… …

第十二条    其他

第十三条    本合同共叁页，壹拾叁条。

采购人（甲方）：                          供货人（乙方）：

（公章）                                （公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                    电话：

年   月   日                             年   月   日

# 第二章  报价文件

# 项目名称

# 响  应  文  件

采购人：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

# 年    月     日

# 一、法定代表人授权书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号：              ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

采购项目活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字或盖章）：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

# 二、报价函格式

致：             （采购人）

1、按询价文件规定提供交付的货物（包括安装调试售后服务等工作）投标总价为（大写）      （小写）      元人民币。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的日期内完成供货、货物安装调试等，并交付买方验收、使用。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商：          （公章）

日  期：

# 三、投标人诚信承诺书

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

- 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。
2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。
3．本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
4、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。
5、我方达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
6、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。
7、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。

8、我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

9、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
出现违反上述承诺情形之一的，我方同意在1至3年内不参与界首市市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

# 四、货物报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： （小写）： |

# 五、技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

注意：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”栏中。

2、供应商必须根据自己所投产品与“询价文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

# 六、资格证明材料

# （询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）

# 采购人、政府采购代理机构意见

本次询价文件，我们确认。我单位联系电话、联系人详见本项目询价文件。 采购人：阜阳科技工程学校 联系人：李先生 电 话：18256860566

采购代理机构：安徽恒金益建设咨询有限公司 联 系 人： 耿工 联系电话： 0558-2873957 18949070766 2020 年 09 月 25日