| 工程清单 |
| --- |
| 询价单位：（盖章）阜阳科技工程学校 |
| 工程地址：校内及外宿门口 |
| 需求描述 |  |
| 工程名称 | 工程要求 |  |
| 校内瓦房门前等路面硬化、房檐修缮、墙面美化项目 | 1.东大门口北侧瓦房门口路面硬化，面积约（4.1m*39m）约160㎡。工程要求：首先拆除地面、清运、碾实，水泥混凝土路面，强度为C25，厚度10cm。清理原下水管道，并向西延伸与主管道连接。交工时地面不高于屋内地平，地势门前到下水管道北高南低，花带沿到下水管道南高北低，保证水都能流入管道，地面无积水。完工后路面不起沙，不掉皮。地面破损清理及垃圾清运自理。 |  |
|  | 2.外宿男生宿舍大门口路面硬化质量要求：面积约6㎡。要求水泥混凝土路面，厚度10cm.沙石灰浆比例按国标，水泥标号不低于325。完工后路面不起沙，不掉皮。原地面破损清理及垃圾清运自理。 |  |
|  | 3.崇德楼北倒车棚东头路面硬化项目质量要求：面积约20㎡。要求水泥混凝土路面，厚度10cm.沙石灰浆比例按国标，水泥标号不低于325。完工后路面不起沙，不掉皮。原地面破损清理及垃圾清运自理。 |  |
|  | 4.东大门口北侧瓦房南墙墙面工程要求：铲除柱子和墙面脱落部分后做医碱霉基层处理，柱子和墙满刮腻子、打磨找平后喷立邦乳胶漆。（柱高3.3米，0.38*0.38方柱，共有12个。） |  |
|  | 瓦房屋檐板维修：拆除屋檐瓦3-4路，新订屋檐实木板并找平后批腻子打底、打磨，喷调合浅蓝色漆两遍。（面积5.25平方米） 屋檐下走廊吊顶，塑料扣板，保证一年内不会下垂。（50平米。） 卷闸门砖墙改造修复及卷闸门一套，面积约4.5㎡，以实际测量为准。 |  |
| 卫生打扫 及其他 | 工程完工后，清运垃圾，保证地面干净卫生。 |  |
| 合计 |  |  |
| 总报价（大写） 小写:¥ |
| 我保证所报价格证实有效，无恶意竞争，一旦选中，能够按照贵单位所要求质量、地点、时间等完成工程。 施工单位盖章： 签字： 联系电话： 年 月 日 |
| 注： 1.施工方应将报价一次性报至最低，不在进行二次询价，报价可另附纸。 2.施工方选中后若不能按要求完成施工任务，将列入我单位的采购黑名单。 |
| 询价人签字： |