附件1

阜阳科技工程学校电动伸缩门采购需求

1.主料材质：铝合金；主料参数60*65；副料参数：45*32

2.颜色：灰色

3.铝合金壁厚国标1.2mm
4.总长13.5米(含机头)，高1.6米，宽0.66米；门排拉开内空350；门体宽度660
5.无轨  含固定屏一面滚动屏一面  左固定右机头；轮子为橡胶轮；轮中距600；底板五分板。
6.收缩长度3.1米左右，留10.4米左右净空过道；

7.配置台控1个；遥控器2个
7.合同签订后3天内送货上门安装并调试好。

8.报价为全包价，即：包运输、包安装、包调试等；

9.电机为品牌电机，质保10年，控制系统为知名品牌，整体门质保3年。